建设项目竣工环境保护

验收监测报告

项目名称：         植物油精炼及综合深加工

建设单位：        江苏汇福油脂科技有限公司

报告日期：           2018年4月28日

目  录

1．前言	1

2．验收监测依据	2

3．建设项目工程概况	3

3.1工程基本情况	3

3.2生产工艺简介	8

3.3环评结论及环评批复意见	14

4．污染物的排放及防治措施	15

4.1废气排放及防治措施	15

4.2废水排放及防治措施	16

4.3噪声及其防治措施	17

4.4固体废弃物处置情况	18

5．验收监测评价标准	20

5.1废气排放标准	20

5.2废水排放标准	20

5.3厂界噪声评价标准	20

5.4总量控制指标	21

6．验收监测内容	22

6.1废气监测	22

6.2废水监测	22

6.3厂界噪声监测	23

7．监测质量保证及质量控制	24

8．监测结果分析与评价	25

8.1验收监测期间运行工况	25

8.2废气监测结果及分析评价	25

8.3 废水监测结果及分析评价	27

8.4噪声监测结果及分析评价	29

9．污染物排放总量	30

10．环境管理及环评批复落实情况检查	31

10.1环保管理检查情况	31

10.2环评批复落实情况	31

11．结论与建议	34

11.1结论	34

11.2问题和建议	34

附件1：环评报告书结论	35

附件2：环评报告书批复	38

附件3   固体废物处置合同	43

附件4：污水接管合同	48

附件5：集中供热合同	49

附件6：应急预案备案表	50

# 1．前言

江苏汇福油脂科技有限公司于2014年注册成立，是三河汇福粮油集团有限公司的全资子公司。汇福粮油集团有限公司是河北省域内最大的民营粮油综合加工企业，江苏汇福油脂科技有限公司为适应市场需求，在江苏省泰州市泰州港核心港区投资建设了植物油精炼及综合深加工项目。项目主要建设了植物油精炼车间一、精炼车间二、灌装车间、小包装油车间和成品车间以及配套的公辅环保工程，其中植物油精炼车间一、精炼车间二各建设1条1000吨/天菜籽油(大豆油)精炼线。皂脚处理车间未建设，亦不在本次竣工环保验收范围内。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等环境保护的有关规定，2014年12月，泰州市环境科学研究所完成江苏汇福油脂科技有限公司植物油精炼及综合深加工项目环境影响报告书编制；2015年1月5日，项目环境影响报告书通过泰州市高港区环境保护局审批（泰高环发〔2015〕1号）。2015年1月该项目开工建设，2017年12月项目建成，2018年3月全面投入试生产，各类环保治理设施亦与项目主体工程同步建成并投入运行，项目具备竣工环保验收监测条件。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等文件的要求，受江苏汇福油脂科技有限公司委托，泰州汉邦环保科技有限公司作为该项目竣工环保验收牵头技术服务单位，开展项目竣工环保验收工作。江苏迈斯特环境检测有限公司承担该项目验收监测工作，于2018年4月10日至11日对该项目废水、废气、噪声、固体废弃物等污染源排放现状和各类环保治理设施的运行状况进行了现场监测。根据监测结果和现场环境管理检查情况，编制了本项目竣工环保验收监测报告，为该项目环保验收及日常环境管理提供科学依据。

# 2．验收监测依据

2.1《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

2.2《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行 ）；

2.3《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行） ；

2.4《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）；

2.5《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

2.6《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日实施）；

2.7《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号， 2017年11月20日）；

2.8《建设项目竣工环境保护验收技术指南——污染影响类（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1529号，2017年9月29日）；

2.9《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

2.10《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（国家环保总局）；

2.11《环境监测质量管理规定》（国家环保总局[2006]114号文）；

2.12《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）；

2.13《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）；

2.14《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号）；

2.15《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控（1997）122 号，1997年9月）；

2.16《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省人民政府令[1993]第38号，1993年9月）；

2.17《江苏汇福油脂科技有限公司植物油精炼及综合深加工项目环境影响报告书》（泰州市环境科学研究所，2014年12月）；

2.18《关于江苏汇福油脂科技有限公司植物油精炼及综合深加工项目环境影响报告书的审批意见》（泰州市高港区环境保护局，泰高环发〔2015〕1号，2015年1月5日）。

2.19江苏汇福油脂科技有限公司植物油精炼及综合深加工项目环境影响报告书验收监测方案。

# 3．建设项目工程概况

## 3.1工程基本情况

建设项目名称：植物油精炼及综合深加工项目

建设单位：江苏汇福油脂科技有限公司

项目性质：新建

建设地点：泰州市高港区永安洲镇润州路11号，核心港区疏港路西侧，项目地理位置图见图3-1，项目平面布置图见图3-2。

图3-1  项目地理位置图

投资总额：项目总投资为5亿元，其中环保总投资1240万元，占总投资的2.48%；

工作制度：每天工作24小时，全年工作300天。

江苏汇福油脂科技有限公司植物油精炼及综合深加工项目建设内容见表3-1，建设情况见表3-2。

表3-1项目建设内容及基本构成表

| 项目名称 | 植物油精炼及综合深加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏汇福油脂科技有限公司 |
| 类别 | 工程名称 | 环评及批复情况 | 本次验收实际建设情况 |
| 主体工程 | 精炼车间 | 分精炼车间一和精炼车间二，各建设一条1000t/d植物油精炼生产线，总规模2000t/d。 | 一致 |
|  | 灌装车间、小包装成品车间 | 2000t/d | 一致 |
|  | 皂脚处理车间 | 年回收脂肪酸1272t、回收酸油10239 t。 | 未建，不在本次竣工环保验收范围内 |
|  | 办公楼 | 占地面积1759m2，厂区南侧。宿舍和食堂均位于江苏汇福蛋白科技有限公司。 | 一致 |
| 产品方案 | 一级植物(菜籽)油 | 264835.5t/a | 一致 |
|  | 三级植物(菜籽)油 | 29370t/a |  |
|  | 一级植物(大豆)油 | 264832.5t/a |  |
|  | 三级植物(大豆)油 | 29370t/a |  |
| 贮运工程 | 脱胶油及成品班组罐 | 罐容3000t共6组，罐容600t共12组。 | 一致 |
|  | 工艺辅助罐区 | 200t共11组，100t共5组。 | 一致 |
|  | 成品油罐区 | 罐容3000t共8个，罐容5000t共14个。 | 一致 |
| 公用工程 | 给水系统 | 生活给水系统 | 20t/h，供全厂生活和办公用水，来自园区市政自来水管网。 | 一致 |
|  |  | 生产给水系统 | 128015t/a，供生产装置用水，来自园区市政自来水管网。 |  |
|  |  | 消防给水系统 | 1200m3，厂区建有消防水罐，设置消防泵站及消防管网等设施。 |  |
|  |  | 冷冻水系统 | 800t/h，冷媒为R22，年循环量为820kg，循环使用。 |  |
|  |  | 循环水系统 | 1000t/h，新建冷却循环水系统2套。 |  |
|  |  | 冷凝系统 | 新建冷冻水（冷媒为R22）冷凝和冷却水冷凝系统。 |  |
|  |  | 真空系统 | 精炼车间设有四套水环真空泵系统，每个车间各两套。真空干燥和混合脱色工段设一套，脱臭工段设一套。产生的水环真空泵废水进入污水处理站处理。 |  |
|  |  | 纯水制备系统 | 25t/h，新建纯水制备系统1套。 |  |
|  | 排水系统 | 雨污分流、清污分流。生产废水和生活污水经污水站处理达标后经园区管网排放至永安洲污水处理厂处理。本项目实际处理量145939t/a（486.46t/d）。注：污水站的设计能力1500t/d，包括江苏汇福油脂科技有限公司的500t/d和江苏汇福蛋白科技有限公司的1000t/d。本项目实际处理量为486.46t/d，能满足要求。 | 排水系统和污水处理站建设一致，目前江苏汇福油脂科技有限公司实际日排放400t，污水处理站有能力处理。 |
|  | 供热系统 | 所需生产用蒸汽3.6万吨经园区供热管网购入。 | 一致 |
|  | 供电（配电房） | 1500万KWh/a，高压电源引自蛋白科技公司35KV变电所，双回路进线，由园区110kV永安洲镇变电所供给。 | 一致 |
|  | 绿化 | 10500m2，绿化率8.08% | 一致 |
| 环保工程 | 废水处理 | 1500t/d，生活污水和工艺废水等进入厂区污水处理站预处理后，排放至永安洲污水处理厂处理。 事故应急池，600m3×1，位于污水处理站区域内；200m3×3，位于精炼车间外围的工艺辅助罐区。 | 一致 |
|  | 废气处理 | 白土输送产生的粉尘经脉冲袋式除尘器处理后通过4根31米高排气筒排放；高压水炉燃烧废气通过2根45米排气筒高空排放。 | 精炼车间一粉尘排气筒为1根，其余一致。 |
|  | 噪声处理 | 消音器、隔声罩、隔声门窗、绿化，厂界达标 | 一致 |
|  | 固废 | 一般固废综合利用或委托园区环卫部门处理。 | 一致 |

表3-2 项目建设情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环评 | 2013年3月泰州市环境科学研究所完成环境影响报告书编制 |
| 2 | 环评批复 | 泰高环发[2015]1号，泰州市高港区环保局，2015年1月5日 |
| 3 | 项目建设规模 | 精炼车间一和精炼车间二各建设一条1000t/d植物油精炼生产线，总规模2000t/d；灌装车间、小包装成品车间生产能力为2000t/d。皂脚处理车间未建设。 |
| 5 | 项目破土动工、竣工时间及试生产时间 | 2015年1月项目开工建设，2017年12月项目竣工，2018年3月开始试生产 |
| 6 | 现场踏勘时工程实际建设情况 | 环保设施与主体工程同时建成并投入运行,满足验收监测要求 |

## 3.2生产工艺简介

本项目大豆油和菜籽油的生产工艺流程基本一致，主要工序为脱酸工序、脱色工序、脱臭工序、分装工序等。皂脚处理车间未建。

（1）脱酸工序

本工序的主要目的，是为了除去脱胶植物油中存在的非油脂成份，例如游离脂肪酸、金属离子、非水化磷脂及一些色素。本工序包括下列阶段：

①脱酸阶段

脱胶油先经过脱胶油过滤器，除去油中杂质，然后经蒸汽间接加热至85℃-90℃后进入混合器，注入定量的食用级磷酸，经高速混合后进入酸反应器中充分反应，经酸反应后把油中的非水化磷脂转为水化磷脂。过量的磷酸可以和游离脂肪酸一起，在后续的中和工段内除去。

②中和阶段

酸反应后的脱胶油，以合适的温度并配入适当浓度的碱液，送入中和离心混合器内混合；为了取得最佳的混合效果，混合物再被送入中和罐内停留足够的时间，在这个过程中，碱液中和游离脂肪酸及一些过量的磷酸形成皂脚，形成的皂脚也起着吸附油中的其它杂质及色素的作用。反应后用自清式离心机进行油和皂脚分离，为了增强分离效果，油/皂的混合物在中和加热器被加热（间接蒸汽加热至90℃）以减低它的粘度。离心机分离出的重相经皂脚泵送出车间去皂脚贮罐。

中和阶段的反应方程式如下：

RCOOH ＋ NaOH= RCOONa ＋ H2O

H3PO4+NaOH=NaH2PO4+H2O

NaH2PO4+NaOH=Na2HPO4+H2O

Na2HPO4+NaOH=Na3PO4+H2O

③水洗阶段

从脱酸离心机来的脱酸油，仍然含有大约500ppm的皂，为了减低这个剩余的皂含量，油中加入5%左右的热水，在水洗混合器内进行水洗，热水会吸收油中皂及其它剩余的杂质，然后在水洗离心机被分离。含皂废水经油水分离器回收油脂后排出车间。

④真空干燥阶段

从水洗离心机出来的中和油，仍含有一些不利于油品稳定性的剩余水，为了除去这些剩余的水分，油中喷入蒸汽加热至110-120℃时，被送入真空干燥塔内脱水干燥，干燥的油少部分包装为三级植物油，其余的被泵直接送入脱色工序。

（2）脱色工序

脱色工序的主要目的，是为了除去原油中存在的色素、中和油中的残皂等。脱色工序包括下列阶段：

①脱色

中和油在稳定的流量控制下经过采用低压蒸汽的中和油加热器加热到110-120℃。

加热的油被送入真空脱色塔。当油进入脱色塔时，它和白土通过配比混合器混合，白土的计量是由一个程序控制器来控制，并且此计量单元直接安装在配比混合器上。

白土运输系统为风力输送，由风机将白土下料斗内的白土输送到脱色塔上部的白土暂存罐内，供白土配比器使用。

脱色塔被分隔成几层，每一层内都装有蒸汽喷射器用于搅拌油和白土，在油中的剩余皂，胶沉淀，色素体及其他金属杂质被脱色土吸附。

②过滤

从脱色塔来的油与白土的混合油被泵入脱色过滤机过滤，白土与固体杂质被挡住，过滤物(脱色清油)再次经过滤袋式抛光过滤器过滤后送至脱色清油罐。

当处于排空和清理时期，过滤机被蒸汽挤压，这样大部分过滤器内的油被吹扫到脱色油罐，少部分混有白土的油则被排入蒸汽刹克龙/污油罐，滤饼用蒸汽吹干，在过滤器吹干时期聚集的剩油及冷凝水也被排入污油罐，最后，干饼则在过滤机的底部通过排放阀，使用气动振动器排入废白土房。

污油罐内的剩油则被泵回到脱色塔作重新加工。

（3）脱臭工序

本工序的主要目的是为了除去脱色油中存在的游离脂肪酸、低分子物质等。脱臭工序包括下列阶段：

从过滤机来的脱色油被储存在脱色油罐内，此罐被设计成在真空条件工作，从这个罐内，脱色油则被泵入脱臭工段。

进入脱臭工段的脱色油的流量则通过一个流量控制器控制，油则通过一系列的热交换器、同时经高压水炉间接加热到大约235-250℃的脱臭温度。

脱臭时油在高温、高真空条件下除去臭味物质。蒸馏出的气体脂肪酸从塔顶排出，经脂肪酸捕集器捕集，不凝气体由真空泵抽出，捕集得到的脂肪酸一部分继续循环捕集脱臭溜出物，另一部分由泵打入车间外贮罐。气体和液体油从不同的进口进入组合式填料塔。

由于物理脱酸/脱臭是在高温条件下完成，为保证成品油的质量，该脱臭装置采用不锈钢的材质。塔体内采用不锈钢规整波纹填料。由于油脂在填料表面形成薄膜，增大了汽液传质的效率，既能高效快速地脱除脂肪酸等臭味组份，又能使油脂具有良好的风味。同时，该塔具有节约直接蒸汽（水蒸气用量仅为板塔的30-50%），防止油脂水解的优点。另外油脂在较短时间内汽提除去挥发性组份，避免油溶性营养素（如维生素E和甾醇等）的损失。高效脱酸/脱臭装置中设置的滞留段，是为了油中的类胡萝卜素，在足够的时间（一般保证90分钟）内高温分解，改善脱臭油的色泽。填料塔的应用也减少了油在长时间的高温状态下的反式酸的生成，充分保证了使用安全。

脱臭塔底部设有液位控制系统，保持稳定的液位。从脱臭塔通过脱臭抽出泵排出脱臭油，然后经过油/油换热器与进来的待脱臭油冷却，再进入油冷却器由冷却水冷却到储存的油温，才经过精滤器进行精滤，然后被送入产品罐内。

停车期间，油则通过系统循环及在最终冷却器内被冷却到合适的温度。

脱臭塔排出的含脂肪酸蒸汽的混合气体，采用低温的脂肪酸液体直接喷淋完全捕集收集去储存外售，少量的不凝性混合气体经过列管冷凝器与冷冻水间接换热后冷凝下来，冷凝液收集后排到污水处理站，经冷凝器后的极少量不凝性气体，经水环泵真空机组抽出，与密封水混合后排到污水处理站。冷凝器的冷却介质为R22，由制冷机提供冷源。

脱臭油经过与脱色冷油换热降温后，加入抗氧化剂TBHQ（叔丁基对苯二酚）或柠檬酸，再经过冷却器冷却至安全温度，然后经过精滤、计量后送入车间外成品油罐储藏。

（4）分装工序

本项目共产生60万吨植物油，其中10万吨为散装，50万吨为小包装。

分装工序即为把植物油分装成小包装。来自油罐区油经油泵送入暂存油罐，然后进入罐装机进行灌装、压盖、喷码、灯检、上提环、贴标、装箱、封箱、码垛、膜缠绕等工序后人工入库储存。小包装车间的灌装生产线各工序均采用连续自动化生产工艺。

生产工艺流程图见图3-3、图3-4。

图3-4 小包装植物油分装工艺流程图

## 3.3环评结论及环评批复意见

环评结论及环评批复见附件1和附件2。

# 4．污染物的排放及防治措施

## 4.1废气排放及防治措施

项目产生的有组织废气主要为精炼车间一、精炼车间二白土输送过程中产生的粉尘和燃气高压水炉燃烧烟气。其中，精炼车间一白土输送过程中产生的粉尘收集后经2个脉冲式布袋除尘器处理后通过1根31米高排气筒达标排放，精炼车间二白土输送过程中产生的粉尘收集后经2个脉冲式布袋除尘器处理后通过2根31米高排气筒达标排放；精炼车间一和精炼车间二的燃气高压水炉所用燃料均为天然气，属于清洁能源，燃烧烟气分别通过1根45米高排气筒高空达标排放。精炼车间一、精炼车间二共设置5根排气筒。

项目产生的无组织废气为精炼车间一、精炼车间二油脂脱臭、真空干燥和混合脱色过程产生的不凝尾气（非甲烷总烃），灌装车间灌装工序和储运过程产生的非甲烷总烃以及污水处理站产生的氨气、硫化氢等恶臭废气。

项目因皂脚处理车间未建，固无浓硫酸储罐，本次验收不产生无组织排放硫酸雾。

项目废气排放及防治措施见表4-1、表4-2。

表4-1  项目有组织排放废气防治措施表

| 车间 | 污染物名称 | 污染物来源 | 治理措施 | 排气筒 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精炼车间一 | 粉尘 | 白土输送 | 两套脉冲式袋式除尘器 | 1根， 31米高 | 有组织 间歇排放 （每次120秒） |
| 精炼车间二 | 粉尘 | 白土输送 | 两套脉冲式袋式除尘器 | 2根，31米高 | 有组织 间歇排放 （每次120秒） |
| 精炼车间一 | SO2 | 高压水炉 | 燃料为天然气，属于清洁能源 | 1根，45米高 | 有组织 连续排放 |
|  | NOx |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |
| 精炼车间二 | SO2 | 高压水炉 | 燃料为天然气，属于清洁能源 | 1根，45米高 | 有组织 连续排放 |
|  | NOx |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |

表4-2  项目无组织排放废气防治措施表

| 车间 | 污染物名称 | 污染物来源 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区污水处理站 | 硫化氢 | 污水处理 | 对脱水机房、预酸化反应池、UASB厌氧反应池等废气收集，经碱洗、生物滤池过滤处理后排放。 |
|  | 氨气 |  |  |
| 灌装车间 | 非甲烷总烃 | 灌装工序 | 全自动生产线，厂区绿化。 |
| 罐区 | 非甲烷总烃 | 储运 | 呼吸阀，厂区绿化。 |
| 精炼车间一 精炼车间二 | 非甲烷总烃 | 真空干燥和混合脱色 | 真空干燥和混合脱色产生的挥发性有机废气经冷却水冷凝处理，大部分低分子有机物质进入冷凝液，极少部分不凝气排放至大气环境中。 |
|  |  | 油脂脱臭 | 有臭味的脂肪酸等有机物废气经过脂肪酸捕集器后回收脂肪酸后，尾气经冷凝器冷凝，所用冷媒为R22，温度低至-30℃。尾气中的游离脂肪酸和低分子有机物质大部分进入冷凝液中，极少部分不凝气排放至大气环境中。 |

## 4.2废水排放及防治措施

项目排水实行雨污分流、清污分流。生产废水主要为工艺废水、地面冲洗水、初期雨水、冷凝液和真空泵废水等。生产废水和生活污水经公司污水处理站预处理达永安洲工业园污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级排放标准后，经园区污水管网进永安洲污水处理厂进一步深度处理达标排放。消防废水一旦产生，视为生产废水纳入污水处理站处理。

公司污水处理站共有两套污水处理工艺。其中500t/d用于处理本项目的生产废水和生活污水，1000t/d用于处理江苏汇福蛋白科技有限公司的废水。

500t/d污水处理站主要采用UASB+A/O法处理工艺，间歇运行。项目酸化废水和其他废水分类收集后，分别先经隔油池隔油、中和沉淀等物化预处理后，再合并进入调节池，然后再经气浮、酸化、厌氧、好氧处理。具体处理工艺流程见图4-1。

图4-1  项目废水走向及总体处理流程图

## 4.3噪声及其防治措施

本项目的主要噪声源为各类机械设备的运行噪声，主要包括：脱臭塔、连续脱色塔、高压水炉、振动过滤机、各类油泵和水泵、离心机、冷冻机、风机等。采取的噪声防治措施包括：

（1）采购设备时对供应商提出噪音控制要求，尽可能选用低噪音的设备；

（2）提高机械装配精度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振；

（3）根据生产工艺和操作等特点，将主要动力设备置于室内操作，利用建筑物隔声屏蔽，对较高噪音设备则加装消音装置，或配备基础减振设施；

（4）将噪声设备集中布置、集中管理、远离办公区。

（5）动力设备设置防震基础或防震垫，设备进出口与管网相接采用减震接头；建设项目室内采用隔声材料，同时设置隔音门窗。

## 4.4固体废弃物处置情况

项目产生的固废（一般工业固废和办公生活垃圾）分类收集、分类处置，在厂区设置了临时贮存场所。

其中，精炼车间布袋除尘器捕集的粉尘主要为白土粉尘，公司全部回用于脱色过滤；脱色过滤产生的废白土交给上海华沃农业发展有限公司处置。项目精炼车间过滤和精滤过程中产生的油脚和离心分离产生的皂脚，因本项目未建设皂脚处理车间，不自行处理，而是出售给江苏金马油脂科技有限公司处理；工艺废水预处理（隔油、气浮）产生的浮油亦出售给江苏金马油脂科技有限公司处理。精炼车间油水分离器回收的油脂全部回用于生产，不排放；废包装材料由供应商回收利用。废水处理站干化污泥（含脱盐石膏）委托泰兴市兆丰污泥处置有限公司处置，生活垃圾委托园区环卫部门定期清运处置。

项目固废产生及处置情况见表4-3。

表4-3 项目固废产生及处置情况一览表

| 固废属性 | 固废名称 | 产生工序 | 主要成分 | 处置方式 | 产生量 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般废物 | 皂脚 | 离心分离 | 脂肪酸钠、中性油脂，水 | 出售给江苏金马油脂科技有限公司处理 | 18000 |
|  | 油脚 | 过滤、精滤 | 植物油及有机物、杂质 |  | 12 |
|  | 浮油 | 污水处理站 | 油脂 |  | 295 |
|  | 油脂 | 油水分离器 | 油 | 回用于生产 | 12 |
|  | 粉尘 | 白土输送 | 白土 | 回用于生产 | 14.85 |
|  | 废白土 | 脱色过滤 | 白土、油 | 委托上海华沃农业发展有限公司处置 | 3966 |
|  | 废包装材料 | 拆包装 | 包装袋 | 供用商回收利用 | 0.5 |
|  | 污泥（含脱盐石膏） | 污水处理站 | 污泥 | 委托泰兴市兆丰污泥处置有限公司处置 | 1637. 65 |
|  | 生活垃圾 | 办公 | 纸皮果屑 | 环卫部门定期清运 | 38.25 |
|  | 合计 | 22338.6 |

# 5．验收监测评价标准

## 5.1废气排放标准

废气排放执行相应排放标准及浓度限值见表5-1。

表5-1  废气污染物排放标准

| 标准名称 | 污染物 | 最高浓度限值mg/m3 | 排放参数 | 无组织监控浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度（m） | 排放速率（kg/h） |  |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准 | 颗粒物 | / | / | / | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 4.0 |
| 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准 | SO2 | 50 | 45 | / | / |
|  | NOx | 150 |  | / | / |
|  | 烟尘 | 20 |  | / | / |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准 | 氨气 | / | / | / | 1.5 |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.06 |

## 5.2废水排放标准

废水排放执行相应排放标准及浓度限值见表5-2。

表5-2  废水污染物排放标准

单位：mg/L，pH无量钢

| 标准 | 污染物 |
| --- | --- |
|  | pH | SS | CODcr | 植物油 | BOD5 | 氨氮 |
| 江苏港城污水处理有限公司 设计接管标准 | 6～9 | 400 | 500 | --- | 300 | 30 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978－96）表4三级标准 | 6～9 | 400 | 500 | 100 | 300 | --- |

## 5.3厂界噪声评价标准

厂界噪声执行标准见表5-3。

表5-3  厂界噪声评价标准

| 时段 | 标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 65dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 夜间 | 55dB(A) |  |

## 5.4总量控制指标

污染物总量控制指标见表5-4。

表5-4  总量控制指标

| 类型 | 项目 | 核定最终排放量（吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 大气污染物 （有组织） | 二氧化硫 | 0.384 |
|  | 氮氧化物 | 3.696 |
| 水污染物 | 废水量 | 145939 |
|  | 化学需氧量 | 7.30 |
|  | B0D5 | 1.46 |
|  | 氨氮 | 0.031 |
|  | SS | 2.92 |
|  | 硫酸盐 | 36.48 |
|  | 植物油 | 0.15 |
| 固废 | 100%综合利用或安全处置，零排放 |

# 6．验收监测内容

## 6.1废气监测

6.1.1有组织废气监测内容

项目废气监测内容见表6-1，监测方法见表6-2。

表6-1  废气监测点位、项目及频次

| 生产车间 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精炼车间一 | 热风炉排气筒 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 每天3次 连续2天 |
| 精炼车间二 | 热风炉排气筒 |  |  |
| 无组织排放废气 | 上风向1个点 下风向2个点 | 氨、硫化氢、非甲烷总烃、颗粒物 |  |

注：因精炼车间一、精炼车间二白土输送产生的粉尘为脉冲式间歇排放，每次排放时间为120秒，无法监测有组织排放粉尘。

表6－2  废气监测分析方法

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 | HJ 533-2009 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版）国家环保总局（2003） |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版）国家环保总局（2003） |
| 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 | GB/T15432-1995 |
| 烟尘 | 《锅炉烟尘测试方法》 | GB/T 5468-1991 |
| 二氧化硫 | 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》 | HJ/T 57-2000 |
| 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 | HJ 693-2014 |

## 6.2废水监测

项目废水监测内容见表6-3，监测方法见表6-4。

表6-3  废水监测点位及频次

| 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 综合调节池 | pH、CODcr、SS、氨氮、BOD5、硫酸盐、动植物油 | 每天4次 连续2天 |
| 总排口 |  |  |

表6－4  废水监测分析方法及方法来源

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 《便携式pH计法》 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002） |
| CODcr | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 | GB/T11914-1989 |
| SS | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 | GB/T11901-1989 |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 | HJ 535-2009 |
| BOD5 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 | HJ 505-2009 |
| 硫酸盐 | 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》 | HJ/T 342-2007 |
| 动植物油 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 | HJ 637-2012 |

## 6.3厂界噪声监测

噪声监测点位、项目和频次详见表6-5，监测方法见表6-6。

表6-5  厂界噪声监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界外东1米处 | 等效(A)声级值 | 昼夜各1次，连续2天 |
| 厂界外南1米处 |  |  |
| 厂界外西1米处 |  |  |
| 厂界外北1米处 |  |  |

表6-6  噪声监测分析方法

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 等效(A)声级值 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 |

# 7．监测质量保证及质量控制

（1）监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量严格按照《质量手册》要求，实施全过程质量保证。

（2）验收监测期间，江苏汇福油脂科技有限公司植物油精炼及综合深加工项目生产应在正常运行状态，生产负荷达到设计能力的75 %以上。

（3）监测人员执证上岗，监测仪器经计量部门检定并在有效期内。

（4）废水监测采集10%平行双样；样品分析加10%的质控样，对能够加标的项目按10%进行加标回收；噪声监测仪在使用前进行校准。

（5）监测数据严格实行三级审核制度。

# 8．监测结果分析与评价

## 8.1验收监测期间运行工况

江苏迈斯特环境检测有限公司于2018年4月10日至11日对江苏汇福油脂科技有限公司植物油精炼及综合深加工项目进行现场监测。监测期间生产负荷达到设计生产能力的75%以上，符合“三同时”竣工验收监测条件，实际运行情况见表8-1。

表8-1  监测期间生产工况

| 监测日期 | 产品名称 | 设计生产量 | 实际生产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月10日 | 大豆油 | 2000吨/天 | 1600吨/天 | 80% |
| 4月11日 | 大豆油 | 2000吨/天 | 1600吨/天 | 80% |

## 8.2废气监测结果及分析评价

有组织废气监测结果见表8-2，无组织废气监测结果见表8-3。

表8-2  有组织废气监测结果

| 监测 点位 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年4月10日 | 2018年4月11日 |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 精炼车间一高压水炉排气筒 | 烟尘 | 排放浓度 （单位：mg/m3） | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 20 | 达标 |
|  |  | 排放速率 （单位：kg/h） | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | 排放浓度 （单位：mg/m3） | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 50 | 达标 |
|  |  | 排放速率 （单位：kg/h） | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.023 | 0.024 | 0.019 | / | / |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度 （单位：mg/m3） | 77 | 79 | 77 | 83 | 78 | 80 | 150 | 达标 |
|  |  | 排放速率 （单位：kg/h） | 0.139 | 0.177 | 0.201 | 0.138 | 0.130 | 0.103 | / | / |
| 精炼车间二高压水炉排气筒 | 烟尘 | 排放浓度 （单位：mg/m3） | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 20 | 达标 |
|  |  | 排放速率 （单位：kg/h） | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | 排放浓度 （单位：mg/m3） | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 50 | 达标 |
|  |  | 排放速率 （单位：kg/h） | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | / | / |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度 （单位：mg/m3） | 77 | 79 | 80 | 78 | 76 | 76 | 150 | 达标 |
|  |  | 排放速率 （单位：kg/h） | 0.161 | 0.163 | 0.185 | 0.192 | 0.194 | 0.192 | / | / |

表8-3  无组织废气监测结果

| 监测点位 | 监测 项目 | 监测结果（mg/m3） | 标准限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年4月10日 | 2018年4月11日 | 最大值 |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 上风向1# | 硫化氢 | 0.008 | 0.014 | 0.019 | 0.013 | 0.019 | 0.024 | 0.040 | 0.06 | 达标 |
| 下风向2# |  | 0.022 | 0.028 | 0.035 | 0.028 | 0.033 | 0.040 |  |  |  |
| 下风向3# |  | 0.018 | 0.024 | 0.029 | 0.025 | 0.029 | 0.038 |  |  |  |
| 上风向1# | 氨气 | 0.041 | 0.045 | 0.038 | 0.045 | 0.043 | 0.039 | 0.061 | 1.5 | 达标 |
| 下风向2# |  | 0.046 | 0.040 | 0.048 | 0.047 | 0.042 | 0.045 |  |  |  |
| 下风向3# |  | 0.058 | 0.055 | 0.060 | 0.059 | 0.055 | 0.061 |  |  |  |
| 上风向1# | 非甲烷总烃 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.36 | 0.39 | 0.50 | 0.97 | 4.0 | 达标 |
| 下风向2# |  | 0.93 | 0.72 | 0.74 | 0.91 | 0.54 | 0.61 |  |  |  |
| 下风向3# |  | 0.77 | 0.71 | 0.97 | 0.81 | 0.64 | 0.56 |  |  |  |
| 上风向1# | 颗粒物 | 0.235 | 0.289 | 0.321 | 0.254 | 0.326 | 0.349 | 0.576 | 1.0 | 达标 |
| 下风向2# |  | 0.335 | 0.407 | 0.524 | 0.389 | 0.429 | 0.576 |  |  |  |
| 下风向3# |  | 0.369 | 0.424 | 0.507 | 0.355 | 0.447 | 0.559 |  |  |  |
| N |

注：“O”代表无组织排放监测点位。

监测结果表明:

1、精炼车间一、精炼车间二高压水炉烟气排气筒中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准。

2、无组织排放的氨、硫化氢最大排放值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准值。无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物最大小时均值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

## 8.3 废水监测结果及分析评价

废水监测分析结果见表8-4。

监测结果表明：公司污水处理站出水中pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油日均接管排放浓度符合江苏港城污水处理有限公司设计接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978－96）表4三级标准。

表8-4 废水监测结果统计表

单位：mg/L，pH无量纲

| 监测点位 | 监测 项目 | 2018.4.10 | 2018.4.11 | 标准 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 日均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 日均值 |  |  |
| 污水处理站 进口 | pH | 7.59 | 7.76 | 7.71 | 7.54 | / | 7.69 | 7.58 | 7.71 | 7.56 | / | / | / |
|  | CODCr | 5.10×103 | 4.98×103 | 4.74×103 | 4.90×103 | 4.93×103 | 5.22×103 | 4.98×103 | 4.82×103 | 5.06×103 | 5.02×103 | / | / |
|  | BOD5 | 1.06×103 | 1.02×103 | 1.16×103 | 1.03×103 | 1.07×103 | 996 | 1.06×103 | 1.14×103 | 928 | 1.03×103 | / | / |
|  | SS | 144 | 150 | 147 | 155 | 149 | 142 | 137 | 151 | 148 | 145 | / | / |
|  | NH3-N | 4.75 | 4.64 | 4.66 | 4.74 | 4.70 | 4.76 | 4.68 | 4.63 | 4.72 | 4.70 | / | / |
|  | 硫酸盐 | 138 | 127 | 146 | 157 | 142 | 139 | 163 | 153 | 148 | 151 | / | / |
|  | 动植物油 | 11.1 | 10.3 | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 11.3 | 10.5 | 11.7 | 11.0 | 11.1 | / | / |
| 污水处理站 出口 | pH | 6.87 | 6.91 | 7.12 | 7.04 | / | 6.98 | 7.01 | 6.87 | 7.15 | / | 6～9 | 达标 |
|  | CODCr | 52 | 60 | 40 | 48 | 50 | 44 | 36 | 56 | 44 | 45 | 500 | 达标 |
|  | BOD5 | 9.38 | 10.4 | 9.59 | 11.2 | 10.1 | 8.26 | 7.11 | 9.76 | 8.55 | 8.42 | 300 | 达标 |
|  | SS | 18 | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 15 | 17 | 400 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.227 | 0.226 | 0.276 | 0.290 | 0.255 | 0.223 | 0.216 | 0.286 | 0.262 | 0.247 | 30 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 78 | 84 | 72 | 88 | 81 | 75 | 79 | 82 | 77 | 78 | / | / |
|  | 动植物油 | 0.66 | 0.61 | 0.69 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.70 | 100 | 达标 |

## 8.4噪声监测结果及分析评价

噪声监测结果见表8-5。

表8-5厂界噪声监测结果与评价     单位：LeqdB(A)

| 类别 | 监测点位 | 2018.4.10 | 2018.4.11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 噪声 | 厂界外东1米处▲1# | 55.9 | 47.1 | 55.8 | 47.4 |
|  | 厂界外南1米处▲2# | 56.8 | 46.8 | 53.6 | 46.5 |
|  | 厂界外西1米处▲3# | 55.8 | 46.4 | 55.2 | 47.5 |
|  | 厂界外北1米处▲4# | 54.8 | 45.7 | 52.4 | 44.6 |
|  | 评价标准 | 65 | 55 | 65 | 55 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

监测期间气象参数：2018年4月10日晴、南风、风速2.5～2.6m/s，2018年4月11日多云、东风、风速2.6～2.8m/s，符合噪声监测要求。

监测结果表明：厂界四周各监测点位的昼、夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准要求。

# 9．污染物排放总量

根据验收监测结果，对全厂污染物排放总量进行统计，统计结果详见表9-1、表9-2。

表9-1   大气污染物排放总量统计

| 废气来源 | 污染物 | 平均排放速率（kg/h） | 年运行时间（h） | 排放量（kg/a） | 实际排放总量（t/a） | 批复排放量(t/a) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一车间高压水炉排气筒 | 二氧化硫 | 0.026 | 4800 | 124.8 | 0.283 | 0.384 | 达标 |
| 二车间高压水炉排气筒 |  | 0.033 | 4800 | 158.4 |  |  |  |
| 一车间高压水炉排气筒 | 氮氧化物 | 0.148 | 4800 | 710.4 | 1.579 | 3.696 | 达标 |
| 二车间高压水炉排气筒 |  | 0.181 | 4800 | 868.8 |  |  |  |

统计结果表明：二氧化硫氢、氮氧化物年排放总量符合总量控制要求。

表9-2   水污染物排放总量统计

| 监测 项目 | 实际接管 排放浓度（mg/l） | 江苏港城污水处理有限公司出水标准（mg/l） | 实际最终排放量（t/a） | 批复最终排放量（t/a） | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | / | / | 120000 | 145939 | 达标 |
| CODCr | 48 | 50 | 5.76 | 7.30 | 达标 |
| BOD5 | 9.26 | 10 | 1.11 | 1.46 | 达标 |
| SS | 18 | 10 | 0.12 | 2.92 | 达标 |
| 动植物油 | 0.68 | 1 | 0.08 | 0.15 | 达标 |
| NH3-N | 0.251 | 5 | 0.030 | 0.031 | 达标 |
| 硫酸盐 | 80 | / | 9.6 | 36.48 | 达标 |

统计结果表明：项目废水量、CODCr、BOD5、SS、动植物油、氨氮、硫酸盐年实际最终排放量符合总量控制要求。

# 10．环境管理及环评批复落实情况检查

## 10.1环保管理检查情况

表10-1  环境管理检查情况

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”制度 执行情况 | 江苏汇福油脂科技有限公司植物油精炼及综合深加工项目已按国家有关建设项目环境管理法规的要求，进行了环境影响评价，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了环保“三同时”制度。 |
| 2 | 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 公司有明确的环保管理组织体系，制定环保管理制度，配备了专职环保管理人员和操作人员，负责日常生产中对生产设备和污染治理设施管理、维护和监控。 |
| 3 | 污染处理设施建设管理及运行情况 | 污染处理设施已建成并能正常投入使用，明确了岗位责任制及处理设施操作规程。 |
| 4 | 排污口规范化 整治情况 | 已按规范化要求设置排污口，并安装有CODcr、氨氮自动在线监测仪。 |
| 5 | 应急措施 | 企业设有应急事故池，编制了突发环境事件应急预案并通过环保部门备案。 |
| 6 | 绿化情况 | 企业厂区及周边已进行了绿化生态修复。 |

## 10.2环评批复落实情况

表10-2  主要环评批复落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在该项目落实污染防治措施的前提下,根据《报告书》评价结论、《报告书》技术评估意见,从环保角度考虑,同意该项目按《报告书》规定的内容,在泰州市高港区永安洲镇润州路11号、核心港区疏港路西侧建设植物油精炼及综合深加工项目,项目总投资52428.53万元,环保投资1240万元,共分二期建设,分别建设1000吨/天菜籽油(大豆油)精炼线2条,回收脂肪酸1272吨,回收酸油10239吨。 | 已按《报告书》评价结论及技术评估意见，落实《报告书》中提出的各项污染防治、环境风险防范措施。项目泰州市高港区永安洲镇润州路11号、核心港区疏港路西侧建设。项目总投资50000万元,环保投资1240万元,主要建设1000吨/天菜籽油(大豆油)精炼线2条，皂脚处理车间未建。 |
| 2 | 按“雨污分流、清污分流”的原则规划建设厂区排水系统,生产废水和生活污水经污水预处理系统(日处理500吨,工艺为UASB+A/0)处理达标后接管送永安洲污水处理厂集中处理。消防废水一旦产生,作为生产废水纳入污水处理站处理。厂内污水处理系统排放标准(接管标准)执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准。 | 已按 “清污分流﹑雨污分流、分质收集、分质处理”原则设计、建设厂区排水系统。公司生产废水和生活污水经公司污水处理站（日设计处理能力为500吨,主体工艺为UASB+A/0）处理达标后接管送江苏港城污水处理有限公司（永安洲污水处理厂）集中处理。监测结果表明：公司污水处理站出水中pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油日均接管排放浓度符合永安洲污水处理厂设计接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978－96）表4三级标准。 |
| 3 | 落实报告书提出的大气污染防治措施,降低废气的排放量,减轻其对周围环境的影响。白土输送粉尘经引风机收集后经4个布袋除尘器处理后通过4根31米高排气筒达标排放。项目脱臭过程产生的脂肪酸等有机物废气经过脂肪酸捕集器后回收脂肪酸,不凝尾气经冷凝器冷凝,真空干燥和混合脱色过程中产生的非甲烷总烃经冷却水冷凝。高压水炉燃用天然气，通过2根45 米高排气筒排放。对生产、储运过程中产生的无组织废气加强管理和操作，确保达标排放，对污水处理过程中产生的氨和硫化氢采用生物滤池进行处理。非甲烷总烃、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准。燃气锅炉排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。恶臭氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93 )新扩改建二级。 | 精炼车间一白土输送过程中产生的粉尘收集后经2个脉冲式布袋除尘器处理后通过1根31米高排气筒达标排放，精炼车间二白土输送过程中产生的粉尘收集后经2个脉冲式布袋除尘器处理后通过2根31米高排气筒达标排放；精炼车间一和精炼车间二的燃气高压水炉所用燃料均为天然气，属于清洁能源，燃烧烟气分别通过1根45米高排气筒高空达标排放。精炼车间一、精炼车间二共设置5根排气筒。 项目脱臭过程产生的脂肪酸等有机物废气经过脂肪酸捕集器后回收脂肪酸,不凝尾气经冷凝器冷凝；真空干燥和混合脱色过程中产生的非甲烷总烃经冷却水冷凝；已对生产、储运过程中产生的无组织废气加强管理和操作，确保达标排放，对污水处理过程中产生的氨和硫化氢采用碱洗加生物滤池过滤处理。 项目因皂脚处理车间未建，固无浓硫酸储罐，本次验收不产生无组织排放硫酸雾。 监测结果表明:精炼车间一、精炼车间二高压水炉烟气排气筒中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准；污水处理站无组织排放的氨、硫化氢最大排放值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准值；无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物最大小时均值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 |
| 4 | 本项目尽量选用低噪声设备，合理布局，对各类油泵、离心机、连续脱色塔、振动过滤机、空压机、风机、高压水炉、引风机、搅拌器等设备采取隔声、消声、减震等有效措施，确保厂界噪声达标，减少对周围的影响。施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(CB12523-2011)规定的标准，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。 | 项目已合理规划布局厂区设备，采用技术先进、噪音较低的生产设备，高噪声设备尽可能远离厂界、设置隔声室，并采取隔音、消音、吸声及减震等措施。监测结果表明：厂界四周各监测点位的昼、夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准要求。 |
| 5 | 加强固体废物的环境管理。本项目产生的油脚用于皂脚加工车间生产油酸; 脱色废白土委托金坛市良友油脂有限公司综合利用; 隔油池浮油出售给江苏金马油脂科技有限公司处理;废气处理的粉尘用于生产过程中的脱色过滤用; 废包装袋由供应商回收利用; 生活垃圾及污泥(含脱盐石膏)一起交园区环卫部门统一收集后，送垃圾填埋场集中卫生填埋; 精炼车间油水分离的油脂回用于生产;皂脚出售给江苏金马油脂科技有限公司处理。 | 已按照“资源化、减量化、无害化”的原则，落实各类固体废物的收集处理和综合利用措施。并按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》设立一般废物厂内临时贮存场所。 精炼车间布袋除尘器捕集的粉尘主要为白土粉尘，公司全部回用于脱色过滤；脱色过滤产生的废白土交给上海华沃农业发展有限公司处置。项目精炼车间过滤和精滤过程中产生的油脚和离心分离产生的皂脚，因本项目未建设皂脚处理车间，不自行处理，而是出售给江苏金马油脂科技有限公司处理；工艺废水预处理（隔油、气浮）产生的浮油亦出售给江苏金马油脂科技有限公司处理。精炼车间油水分离器回收的油脂全部回用于生产，不排放；废包装材料由供应商回收利用。废水处理站干化污泥（含脱盐石膏）委托泰兴市兆丰污泥处置有限公司处置，生活垃圾委托园区环卫部门定期清运处置。 |
|  | 加强营运期的生产管理和环境管理，落实事故防范措施和应急预案，防止环境污染事故的发生。配套建设600立方米的事故应急池。项目以污水处理站和皂脚车间东侧的硫酸储罐、灌装车间、精炼车间组织的方形区域为起点设置100米卫生防护距离。 | 已按要求设立应急事故池，编制了突发环境事件应急预案，并通过环保部门备案。100米的卫生防护距离内无环境敏感目标。 |
| 8 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》苏环控[97]122 号文规定设置各类排污口和标识，废水排口设置1个污水排放总口和1个清水排放口，6根排气筒，配备污水流量计和在线监控装置。 | 已按《江苏省排污口设置及规范化政治管理办法》要求设置各类排污口和标识，安装污水流量计、COD、氨氮等在线自动监测仪。公司设污水接管排放口1个、清下水排口1个；废气排气筒5个（其中：精炼车间一原2个粉尘排气筒已合并为1个）。 |
| 9 | 废水污染物总量指标: 污水排放量145939t/a，C0D7.30t/a、B0D51.46t/a、氨氮0.031t/a、SS2.92t/a、硫酸盐36.48t/a、植物油0.15 t/a；有组织废气污染物总量指标: 粉尘0.15t/a、二氧化硫0.384t/a、氮氧化物3.696t/a、烟尘0.166t/a；固体废物排放指标为零。 | 满足要求。 |

# 11．结论与建议

## 11.1结论

验收监测内容见表12-1。

表12-1  验收监测结论

| 类别 | 污染物达标情况 | 总量控制情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 1、精炼车间一、精炼车间二高压水炉烟气排气筒中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准； 2、污水处理站无组织排放的氨、硫化氢最大排放值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准值；无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物最大小时均值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 | 二氧化硫、氮氧化物年排放总量满足总量控制要求。 |
| 废水 | 公司污水处理站出水中pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油日均接管排放浓度符合江苏港城污水处理有限公司设计接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978－96）表4三级标准。 | 废水量、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油年最终排放量满足满足总量控制要求。 |
| 噪声 | 厂界各监测点位的昼、夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准要求。 | / |
| 固体废弃物 | 精炼车间布袋除尘器捕集的粉尘主要为白土粉尘，公司全部回用于脱色过滤；脱色过滤产生的废白土交给上海华沃农业发展有限公司处置。项目精炼车间过滤和精滤过程中产生的油脚和离心分离产生的皂脚，因本项目未建设皂脚处理车间，不自行处理，而是出售给江苏金马油脂科技有限公司处理；工艺废水预处理（隔油、气浮）产生的浮油亦出售给江苏金马油脂科技有限公司处理。精炼车间油水分离器回收的油脂全部回用于生产，不排放；废包装材料由供应商回收利用。废水处理站干化污泥（含脱盐石膏）委托泰兴市兆丰污泥处置有限公司处置，生活垃圾委托园区环卫部门定期清运处置。 | 零排放 |
| 验收 监测 结论 | 该项目履行了环保“三同时”制度，并建立了比较完善的环境管理组织体系和职责分明的环境管理制度；监测结果表明：验收监测期间，废气所测各项指标符合排放标准要求，厂界噪声达标排放；接管废水排放符合接管要求，各污染物排放总量均未超出批复控制要求；各类固体废物都得到妥善处理；同时环评批复中各项要求基本落实，各类环保治理设施运行正常。原永安港务公司煤堆场已搬迁，已消除对本项目影响。 |

## 11.2问题和建议

1、进一步加强公司环保设施运行管理，确保污染物长期稳定达标排放。

2、进一步健全公司一般废物管理台账。

# 附件1：环评报告书结论

14结论与建议

14.1结论

14.1.1建设项目工程概况

本项目投资总额52428.53万元，为植物油精炼及综合深加工项目，项目位于泰州市高港区永安洲镇润州路11号，核心港区疏港路西侧，总用地面积129898m2，总建筑面积69181m2（一期64226m2，二期4955m2），绿化面积约10500m2（一期9500m2，二期1000m2），绿地率8.08%；其中环保投资1240万元，环保投资所占比例为2.36%。

14.1.2项目与产业政策要求相符性

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及《泰州市产业结构调整指导目录（2013年本）》，本项目不在限制类、淘汰类、禁止类之列，为允许类。

该项目于2014年10月15日经泰州市高港区发展和改革委员会同意开展前期工作，备案号：泰高发改备[2014]42号。

综上所述，本项目符合国家和地方现行产业政策。

14.1.3项目选址与规划相符性

从总体规划相容性、园区规划符合性、环境规划符合性等方面分析，本项目选址基本符合《泰州市城市总体规划（2002－2020）》、《江苏省生态红线区域保护规划》、《泰州市泰州港核心港区总体规划（2012-2030）》等相关文件的要求。因此，本项目的选址具有环境可行性。

14.1.4符合清洁生产和循环经济原则

依据现行的《清洁生产标准  食用植物油工业（豆油和豆粕）》（HJ/T184-2006），从建设项目的产品结构、生产工艺水平、资源能耗、污染物排放量、单位产品污染物产生量、物耗能耗及污染减缓措施等指标对本项目的清洁生产水平进行分析评价。本项目符合清洁生产要求，清洁生产水平属于二级，为国内清洁生产先进水平。本项目具有一定循环经济特点。

14.1.5环保治理措施切实可行，可确保污染物稳定达标排放

废水：废水经厂内污水处理站处理后，主要污染物浓度达到接管标准，排入永安洲污水处理厂进行处理。

废气：高压炉使用天然气作为燃料，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度均能达到相应的排放标准。本项目白土输送产生的粉尘采用袋式除尘后，可实现达标排放。

固体废弃物：产生的一般固废有油脚、废白土、油脂、污水处理站污泥、废包装材料，产生量共5976.25t/a，均综合利用。因此，不会对环境产生明显的影响。

噪声：主要噪声源为离心机、空压机、过滤机、引风机等设备噪声，经隔声减震、科学规划、合理布局、加强绿化处理，厂界达标排放。

因此，本项目环保治理措施切实可行，可确保各项污染物稳定达标排放。

14.1.6排污总量符合总量控制要求

本项目一期新增SO2、NOx排放量0.192t/a、1.848t/a，建议通过排污权有偿使用获得。烟（粉）尘、VOCs排放量0.158t/a、3.45t/a，建议向泰州市环保局申请总量。本项目一期新增废水排放量72969.5t/a，新增COD、氨氮排放量3.65t/a、0.0155t/a，建议通过排污权有偿使用获得。

本项目二期新增SO2、NOx排放量0.192t/a、1.848t/a，建议通过排污权有偿使用获得。烟（粉）尘、VOCs排放量0.158t/a、3.45t/a，建议向泰州市环保局申请总量。本项目二期新增废水排放量72969.5t/a，新增COD、氨氮排放量3.65t/a、0.0155t/a，建议通过排污权有偿使用获得。

14.1.7地区环境质量不变

环境空气质量现状监测结果表明，各监测项目在所有监测点的监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准和其他相应标准值，区域大气环境质量良好。长江各监测断面的SS和TP出现超标，其余各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002的II类标准。选址区域环境噪声现状值较低，昼间和夜间噪声均满足《声环境质量标准》GB3096-2008 3类标准，区域环境噪声现状良好。拟建项目所在地地下水环境质量良好。各监测点地下水指标均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。项目所在地土壤中各项指标均低于《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。由此可知，总体上项目周围环境质量现状良好。

本项目排放的大气污染物经过治理后排放浓度均低于排放限值，正常排放情况下，污染物贡献值小于相应的环境质量标准限值，对环境空气敏感区及区域大气环境质量状况影响很小，项目建成运营后区域大气环境功能类别符合二级功能区划要求。

本项目废水经厂内污水处理站预处理达接管标准后接入永安洲污水处理厂集中处理，其水量、水质不会对污水处理厂设施和工艺构成冲击，依据永安洲污水处理厂环评结论分析，本项目废水对评价江段水质影响较小，对主要水环境保护目标水质基本无影响。

本项目建成后噪声源对外环境的影响在允许范围内，各厂界测点噪声值仍符合功能区标准要求。

本项目产生的办公生活垃圾，由环卫部门统一清运处理。产生的一般固废有油脚、废白土、油脂、污水处理站污泥、废包装材料，产生量共5976.25t/a（含办公生活垃圾），均综合利用。因此，不会对环境产生明显的影响。

本项目固废处理处置途径较为合理，在逐一落实并妥善处置后，能够实现固体废弃物零排放，本项目固废对环境的影响较小。

14.1.8公众参与

在本项目环评两次公示期间，未收到公众对本项目建设的反对意见；环评公众参与调查显示，被调查公众对本项目的建设均持坚决支持、支持和有条件赞成态度，无人反对本项目建设。

14.1.9总结论

本项目选址符合城市总体规划、园区规划要求，项目生产工艺成熟可靠，产生的污染物采取治理措施后排放，对环境及保护目标影响较小，项目清洁生产水平符合国家要求。在实施本报告书提出的相关环保措施和清洁生产措施后，能满足环保管理的要求，废水、废气、噪声均能实现达标排放，固废能合理利用或安全处置，具有良好的经济效益，污染物排放总量控制指标实现区域内平衡。公众表示支持，无反对。

因此，在认真落实本报告的各项污染防治措施、实施清洁生产措施、制定风险应急预案的前提下，项目从环保角度考虑是可行的。

# 附件2：环评报告书批复

# 附件3   固体废物处置合同

# 附件4：污水接管合同

# 附件5：集中供热合同

# 附件6：应急预案备案表

# Text boxes

图3-2  项目平面布置图

▲

▲N2

▲N1

▲N3

▲N4

自动吹瓶

自动灌装

自动理盖

自动压盖

真空干燥

离心分离

热水（90℃）

混合

S2皂脚（ 脂肪酸钠、中性油脂，水）

离心分离

90℃（间接蒸汽加热）

加热

中和反应

30%碱液，热水（90℃）

混合

酸炼反应

85%磷酸

混合

85-90℃（间接蒸汽加热）

加热

S1油脚

脱胶油

过滤

图3-3  植物油生产工艺流程图

南风

O

上风向1#

东风

下风向2#

O

O

上风向1#

下风向3#

O

江苏汇福油脂科技有限公司

2018年4月10日

江苏汇福油脂科技有限公司

2018年4月11日

下风向3#

O

下风向2#

O

废水（油，水，杂质）

热交换

混合脱色

白土

过滤

S3废白土（ 白土，油）

加热

235-250℃（间接加热）

脱色油

高压水炉

油水分离器

回收油脂

110-120℃

110-120℃（间接蒸汽加热）

110-120℃

冷却水冷凝

脱臭

热交换

精滤

S4油脚

冷却

脂肪酸

脂肪酸捕集器

G2废气

(非甲烷总烃)

蒸汽喷射真空泵

抗氧化剂(TBHQ)

30%柠檬酸

110-120℃

一级植物油

W1废水（油，水，杂质）

回收脂肪酸

冷凝器

W4冷凝液

三级植物油

G3粉尘

（直接蒸汽搅拌）

（直接蒸汽搅拌）

R22冷冻

水环真空泵

W5真空泵废水

水环真空泵

G1废气

(非甲烷总烃)

W2冷凝液

W3真空泵废水

储罐的植物油

PE/PET粒子

G3-1灌装废气（非甲烷总烃）

机械手码垛

纸箱喷码

自动封箱

自动装箱

自动开箱

自动喷码

自动贴标